## Slide 1: สายพานลำเลียง (Belt Conveyor)

## Slide 2: สายพานลำเลียง
สายพานลำเลียง (Belt Conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ที่ใช้สายพาน (Belt) เป็นตัวนำพาวัสดุ ระบบสายพานลำเลียงทำหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หลังจากวัสดุหรือชิ้นงานผ่านกระบวนการตามขั้นตอนมา เมื่อมาถึงการขนย้ายหรือลำเลียงก็จะใช้ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือชิ้นงาน
ดังนั้น ระบบสายพานลำเลียงจึงเหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบสายพานลำเลียงในกระบวนการผลิต3

## Slide 3: อุปกรณ์ลำเลียงที่ถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายวัตถุระหว่างจุดที่กำหนดมีความถี่สูงมีทั้งหมด 19 ชนิดคือ

## Slide 4: อุปกรณ์ลำเลียงแบบโซ่หรือโซ่ลำเลียง (Chain Conveyor)
คือ ระบบลำเลียง (Conveyor) ที่ใช้โซ่ (Chain) เป็นตัวขับเคลื่อน ทำหน้าที่ลำเลียงย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งสามารถปรับไลน์การผลิตให้มีความโค้งได้ตามต้องการดังนั้น ระบบลำเลียงแบบโซ่หรือโซ่ลำเลียง (Chain Conveyor)จึงเป็นระบบลำเลียงที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบConveyorในการลำเลียง
- ระบบโซ่ลำเลียง Chain Conveyor มี 7 ประเภท

## Slide 5: 1.1 ระบบโซ่ลำเลียง Trolley Conveyor (แบบแขวน)
ระบบโซ่ลำเลียง Trolley Conveyor (แบบแขวน) ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยโซ่ลักษณะการลำเลียงชิ้นงานจะลำเลียงชิ้นงานห้อยลงมาจากระบบสายพานลำเลียง สามารถลำเลียงได้หลายลักษณะทั้งมีรูปร่างและน้ำหนักที่แตกต่างกันและสามารถกำหนดความเร็วในการลำเลียงได้

## Slide 6
1.2. ระบบโซ่ลำเลียง (แบบพื้นราบ)
ระบบโซ่ลำเลียง Floor Chain Conveyor (แบบพื้นราบ) ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยโซ่ลักษณะการลำเลียงจากลำเลียงชิ้นงานในแนวพื้นราบ สามารถลำเลียงได้หลายลักษณะทั้งมีรูปร่างและน้ำหนักที่แตกต่างกันและสามารถกำหนดความเร็วในการลำเลียงได้ ตัวอย่างงานที่นำไปใช้ เช่น การลำเลียงชิ้นงานเข้าห้องพ่นสี เป็นต้น

## Slide 7
1.3.ระบบโซ่ลำเลียงPower And Free Conveyor (แบบแนวนอน)
ระบบโซ่ลำเลียง Power And Free Conveyor (แบบแนวนอน) ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยโซ่ลักษณะการลำเลียงจากลำเลียงชิ้นงานในแนวพื้นราบ กำหนดการหยุดของชิ้นงานได้ สามารถลำเลียงได้หลายลักษณะทั้งมีรูปร่างและน้ำหนักที่แตกต่างกันและสามารถกำหนดความเร็วในการลำเลียงได้ ตัวอย่างงานที่นำไปใช้ เช่น การลำเลียงชิ้นงานเข้าห้องพ่นสี การลำเลียงเข้าตู้อบ
เป็นต้น

## Slide 8
1.4. ระบบโซ่ลำเลียง Spin Line Conveyor (แบบหมุน)
ระบบโซ่ลำเลียง Spin Line Conveyor (แบบหมุน) ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยโซ่ในแนวพื้นราบ ชิ้นงานสามารถหมุนได้ตามความต้องการและสามารถกำหนดเวลาในการลำเลียงได้ ตัวอย่างงานที่นำไปใช้ เช่น การลำเลียงชิ้นงานเข้าห้องพ่นสี การลำเลียงเข้าตู้อบ เป็นต้น

## Slide 9
1.5. ระบบโซ่ลำเลียง Slat Conveyor (แบบแผ่นระนาด)
ใช้ในการลำเลียงเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งขับเคลื่อนด้วยโซ่ สามารถรับน้ำหนักได้มากและมีความทนทานสูง ลักษณะโครงสร้างทำด้วย เหล็ก แต่แผ่น Slat ทำด้วย เช่น เหล็ก, สแตนเลส เป็นต้น...

## Slide 10
1.6. ระบบโซ่ลำเลียง Accumulator Conveyor (แบบ 2 ชั้น)
ระบบโซ่ลำเลียง Accumulator Conveyor (แบบ 2 ชั้น) ใช้ในการลำเลียงเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งขับเคลื่อนด้วยโซ่ ลักษณะการทำงานจะลำเลียงชิ้นงานมาตามสายพานลำเลียง เมื่อมาถึงจุดสุดทางลำเลียงจะมี ชุดลำเลียงอีกหนึ่งชุด ทำหน้าที่ในการย้ายชิ้นงานจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง

## Slide 11
1.7. ระบบโซ่ลำเลียง Automation Conveyor(แบบอัตโนมัติ)
ใช้ในการลำเลียงเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งขับเคลื่อนด้วยโซ่ ลักษณะการทำงานจะลำเลียงชิ้นงานมาตามสายพานลำเลียงและเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปไลน์การผลิตอื่นแบบอัตโนมัติ...

## Slide 12
2.อุปกรณ์ลำเลียงด้วยลม (pneumatic conveyor)
เป็นอุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ที่ใช้ขนถ่ายวัสดุที่มีมวลเบา และสามารถใช้ลมเป่าให้ลอยได้ เช่น เมล็ดธัญพืช (cereal grain) สตาร์ซ (starch) แป้ง (flour) อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) วัสดุเคลื่อนที่ภายในท่อจึงสามารถลำเลียงขนถ่ายวัสดุได้ทั้งแนวดิ่ง แนวระดับ แนวราบ เอียงทำมุม หรือแนวโค้งได้ เหมาะสำหรับลำเลียงวัสดุในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด
การลำเลียงด้วยลมใช้เพื่อลำเลียงในกระบวนการผลิต เช่น การทำแห้งด้วยลม (flash drier หรือ pneumatic drier) หรือการลำเลียงเข้า (loading) เพื่อการถ่ายออก (unloading) จากรถบรรทุก ไซโล (silo) หรือไซโคลน
อุปกรณ์ลำเลียงด้วยลม มี 2 วิธีหลัก คือ
2.1. ระบบมีความดันเป็นบวก (positive pressure) เป็นการลำเลียงแบบใช้ลมเป่า หรือ เรียกว่า การลำเลียงด้วยความดัน (pressure conveying) สามารถลำเลียงได้ในระยะทางไกล

## Slide 13
2.2. ระบบมีความดันเป็นลบ (negative pressure) เป็นการลำเลียงโดยใช้ลมดูด (suction conveying) หรือที่เรียกว่า การลำเลียงด้วยสุญญากาศ (vacuum conveying) ลำเลียงได้ในระยะทางสั้นกว่าแบบความดันเป็นบวก มีข้อดีคือ ไม่มีการรั่ว หรือฟุ้งกระจายออกจากระบบ เหมาะกับระบบที่ต้องการความสะอาดสูงหรืออาจใช้ทั้งสองระบบร่วมกัน

## Slide 14
3.สายพานลำเลียงแม่เหล็ก
เหมาะสำหรับการขนถ่ายก้อนเหล็กและอนุภาค เช่นเกล็กเหล็กและเหล็กหล่อสั้นๆ
สายพานลำเลียงเกล็ดโลหะแบบ TL2M เป็นสายพานลำเลียงโลหะที่ได้รับการออกแบบมาภายใต้แนวคิดจากประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและการผลิตและการบริการของสายพานแบบบานพับ จุดมุ่งหมายของเราคือการออกแบบสายพานลำเลียงแม่เหล็กที่มีอายุการใช้งานสูงสุดและความต้องการการซ่อมบำรุงน้อยที่สุด สายพานลำเลียงอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบเป็นโมดูล และสามารถปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องใดๆ
สายพานลำเลียงแม่เหล็กเหมาะสำหรับก้อนโลหะเหล็กที่ละเอียดและอนุภาคเหล็ก เช่นเกล็ดเหล็กและเหล็กหล่อ อาจจะใช้สายพานลำเลียงเป็นตัวกรองหยาบของสารหล่อเย็น แม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งจำนวนมากจะถูกลำเลียงโดยโซ่ไร้ปลายสองโซ่ทางด้านล่างของผิวสเตนเลส และ ก้อนโลหะหรือชิ้นส่วนถูกลำเลียงด้วยสนามแม่เหล็ก

## Slide 15
4.อุปกรณ์ลำเลียงแบบค้นหาหรือตรวจจับ
เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพานลำเลียง ( Metal Detector Conveyor ) เป็นเครื่องตรวจจับโลหะ ในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะ มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพานลำเลียง ( Metal Detector Conveyor ) ทำหน้าที่ในการตรวจจับหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะ เพื่อให้ชิ้นงานหรือสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดไปกับชิ้นงานหรือสินค้าได้ เครื่องตรวจจับโลหะแบบสายพานลำเลียง มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับโลหะ โดยมีอุปกรณ์และวิธีการในการแยกสินค้าที่มีโลหะปนเปื้อนหลายแบบ เช่น ปุ่มกดหยุดสายพานลำเลียง, ร้องเตือน, หยุดเครื่อง, สัญญาณเตือน เป็นต้น

## Slide 16
อุปกรณ์ลำเลียงแบบแนวดิ่งหรือกระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)
คือ เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล (Bulk Material) ในทิศทางเดียว (One way) อย่างต่อเนื่องในแนวเอียง(Incline)หรือในแนวดิ่ง(vertical) กระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator) ใช้โซ่(Chain) หรือสายพาน(Belt) เป็นตัวกลาง(Medium) ในการลำเลียงลูกกระพ้อ (Bucket) ที่ยึดติดกับโซ่ (Chain)หรือสายพาน(Belt) โดยลำเลียงจากส่วนล่าง (Boot) ของต้นกระพ้อไปยังส่วนหัว(Head)ที่เป็นตำแหน่งจ่าย(Discharge) วัสดุ

## Slide 17: อุปกรณ์ลำเลียงลิฟท์แนวดิ่งหรือลิฟท์ลำเลียง(แบบตัว X)
ลิฟท์ยกลำเลียง X-Lift (แบบตัว X) ใช้ในการขนย้ายสินค้าหรือวัสดุจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงในแนวดิ่ง ทำงานด้วยไฮโดรลิคในการยกตัวขึ้น เหมาะสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมขนย้ายทุกประเภท
ลิฟท์ยกลำเลียง X-Lift (แบบตัว X) ลิฟท์ยกแบบติดตั้งกับพื้น ใช้ในการขนย้ายสินค้าหรือวัสดุจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงในแนวดิ่ง รูปแบบการขนย้ายหลังจากสินค้าหรือวัสดุเคลื่อนมาวางบนลิฟท์ยก ใช้ไฮโดรลิคทำการดันให้ลิฟท์ยกตัวขึ้นจะมีลักษระคล้ายตัว X และลิฟท์ยกลำเลียงสามารถใช้สกรูแจ็ค (Screw Jack) เป็นตัวยกให้ลิฟท์ยกตัวได้ สามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับงานที่ต้องขนย้ายขึ้นที่สูง

## Slide 18: 5.อุปกรณ์ลำเลียงแบบบิด แบบตะปูควง หรือ แบบสกรูลำเลียง
สำหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น เช่น ลำเลียงกากน้ำตาล (ลักษณะเป็นเค้ก, ข้น) หรือ เศษกลึง(ลักษณะเป็นเส้น) นั้นเป็นไปได้ ภายใต้การออกแบบการใช้งานที่เหมาะสม
การใช้งานสกรูลำเลียงมีข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งต้องพิจารณาก่อนการเลือกใช้ เช่น ข้อจำกัดเรื่องความยาว (ระยะทางในการลำเลียง) การเสียดสีกันของวัสดุขณะลำเลียง, การมีวัสดุตกค้างภายในรางหลังการเดินเครื่อง การแตกป่นเนื่องจากการเสียดสีของวัสดุขณะลำเลียง, การสึกหร่อสูงที่ใบและราง ข้อจำกัดเกี่ยวกับความลาดเอียง(ในการลำเลียงของวัสดุบางชนิด) แต่อย่างไรก็ดี วัสดุบางอย่างสามารถลำเลียงไดดีด้วยสกรูลำเลียงทั้งแนวราบ, แนวเอียง หรือแนวดิ่ง ส่วนการออกแบบสกรูลำเลียงให้มีแบริ่งแขวนทำให้สามารถเพิ่มระยะทางในการขนถ่ายลำเลียงได้ แต่ก็ส่งผลให้เกิดวัสดุตกค้างในตำแหน่งที่ติดตั้งแบริ่งแขวนและอาจเพิ่มภาระในการดูแลและบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน
ข้อดีของสกรูลำเลียงในการลำเลียงวัสดุมีหลายอย่าง เช่น ออกแบบง่าย สามารถควบคุมฝุ่นหรือความชื้นไว้ภายในตัวสกรูลำเลียงไม่ให้ฟุ้งออกมาด้านนอกได้ง่าย สามารถทำหน้าที่ในการผสมวัสดุในขณะลำเลียงควบคู่กันไป การใช้สกรูลำเลียงในบางกรณีจะมีการซ่อมบำรุงต่ำ การดูแลรักษาง่าย มีขนาดกระทัดรัด นิยมใช้ในงานที่มีพื้นที่จำกัด สามารถใช้กับงานที่มีจุดให้วัตถุดิบเข้าและ/หรือออกหลายจุด สามารถติดตั้งอุปกรณ์ร่วม เช่น ประตูเปิด/ปิด ที่ตำแหน่งทางเข้า/ออก เพื่อกำหนดจุดปล่อยวัสดุเข้า/ออกได้ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของวัสดุได้ในบางกรณี สามารถติดใบพัดหรือเลือกชนิดของใบเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องผสมขณะลำเลียง สามารถเสริมเสื้อที่รางเพื่อส่งผ่านความร้อนหรือความเย็นไปยังวัสดุที่ลำเลียงผ่านได้

## Slide 19
6.อุปกรณ์ลำเลียงแบบสั่นสะเทือน
ระบบขนถ่ายวัสดุแบบสั่นสะเทือน เป็นระบบขนถ่ายวัสดุที่ใช้การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ พาวัสดุไปยังทิศทางที่ต้องการ และยังที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วย ทำให้การลำเลียงวัสดุเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และยังทำหน้าที่คัดแยกวัสดุได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน,อุตสาหกรรมผลิตอิฐมวลเบา,โรงโม่,โรงน้ำตาล เป็นต้น

## Slide 20: 7.อุปกรณ์ลำเลียงแบบรถลาก
รถลำเลียงอัตโนมัติ > AGV automated guided vehicle - รถลำเลียงอัตโนมัติ (AGV- automated guided vehicle) นี้จะลากตัวพ่วงหลากชนิด เพื่อรับส่งสินค้าตาม station ต่างๆได้ ตามความต้องการ ของลูกค้า เช่น จากไลน์ผลิต สู่คลังสินค้า หรือ station อื่นๆต่อไป - สามารถทดแทนการขนย้ายสินค้าด้วยรถ
โฟล์คลิฟท์ - ช่วยประหยัดค่าแรงงานคนงาน หรือคนขับรถโฟล์คลิฟท์ - ทำงานอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง สามารถคำนวนประสิทธิภาพการทำงานได้ - ปลอดภัยในการขนย้ายสินค้า ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่เราสามารถควบคุมได้ - เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม สะอาด เพราะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า - หรือ สามารถใช้ลำเลียงอื่นๆ เช่น ในกิจการร้านอาหาร หรือ บริการอื่นๆ รถลำเลียงสามารถลำเลียงอาหาร หรือ วัสดุที่ต้องการไปถึงลูกค้า ตามเส้นทางที่กำหนด เป็นการลดแรงงานบริกร และเหมาะแก่กิจการที่เน้นการบริการตนเองของลูกค้า - ในงานอีเวนต์ต่างๆ รถลำเลียงย้งสามารถ สร้างสีสัน ในการบริการผู้เข้าร่วมงาน ด้วยลักษณะหุ่นยนต์ที่แล่นบริการผู้เข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึง

## Slide 21: 8.ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ Roller conveyors
เป็นอุปกรณ์ ที่พัฒนามาจากการใช้ ท่อนไม้ ในยุคแรกๆ มาทำให้เป็นรูปร่าง สะดวกขึ้น โดยหลักการของลูกกลิ้งลำเลียงคือ การให้วัสดุที่ต้องการเคลื่อนย้าย สัมผัสโดยตรงกับลูกกลิ้ง แล้วลูกกลิ้งจะหมุน เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างวัสดุกับพื้นผิว ลูกกลิ้งลำเลียง แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ คือ แบบหมุนไปตามวัสดุ ซึงก็คือแบบที่ใช้ในสมัยก่อน โดยการนำลูกกลิ้งไปรองรับวัสดุแล้วเลื่อนวัสดุ แต่ว่าการเคลื่อนย้ายแบบนี้ มีข้อเสียคือ เราจำเป็นต้องเอาลูกกลิ้งที่หมุนหลุดออกจากวัสดุ มาเติมใส่ด้านหน้าวัสดุเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง แต่ว่าใช้ลูกกลิ้งแบบนี้ สามารถใช้ในระยะทางยาวๆได้ และ ทำง่าย

## Slide 22
ระบบลำเลียงตามแรงโน้มถ่วง
ระบบลำเลียงตามแรงโน้มถ่วงนั้นเหมาะใช้กับวัสดุปริมาณมวล และวัสดุที่เป็นก้อนๆ ให้ไหลออกไปได้ด้วยน้ำหนักตนเอง ลักษณะของรางอาจเป็นรางเปิด รางมีฝาปิด หรือเป็นท่อดึง ได้แก่
- รางลำเลียง (Gravity Chute Conveyor)
- รางเกลียวลำเลียง (Spiral Chute Conveyor)

## Slide 23
9.อุปกรณ์ลำเลียงแบบใช้ล้อหมุน
สำหรับระบบบรรจุภัณฑ์ สายพานยางดำ สำหรับงานหนักไม่ต่ำกว่า 1 ตัน โดยใช้โซ่เป็นตัวขับเคลื่อน Conveyor Belts คือ ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้สายพานลำเรียงในหน่วย ของการผลิต ระบบลำเลียงสินค้าก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์ เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือดร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือดนำเลือกเสียมา ฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นส่วนอื่นๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
ระบบลำเลียงแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลาย ชนิด เช่น อาหาร หรือ สินค้าที่มีน้ำหนักเบาอื่น ๆ สายพานประเภทนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ LINE ที่มีความยาว หรือสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ระบบลำเลียงสินค้าเปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางสำหรับการดำเนินงานของคุณ มันต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกอย่างสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิผลมากที่สุด จุดมุ่งหมายหลักของระบบสายพานลำเลียง คือ ช่วยในกระบวนการต่างๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และลดต้นทุนในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง จัดการจัดเก็บ การผลิตหรือการกระจายสินค้าการออกแบบระบบลำเลียงที่ดี ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจนั้น

## Slide 24: STEEL TRACK รางเหล็ก ALUMINUM TRACK รางอลูมิเนียม
10.อุปกรณ์ลำเลียงแบบรางแขวน
KBK RAIL รางเบาเหนือศีรษะ ใช้สำหรับขนถ่ายลำเลียงสินค้าได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งในขณะที่ยกสินค้าขึ้น ยังสามารถทำงานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ มีให้เลือก 2 ชนิด คือ รางเหล็ก และ รางอลูมิเนียม

## Slide 25: 11.อุปกรณ์ลำเลียงแบบโมโนเรล

## Slide 26
12.อุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพานเลียบ
Conveyor Belts คือ ระบบลำเลียงสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้สายพานลำเรียงในหน่วย ของการผลิต ระบบลำเลียงสินค้าก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในรางกายมนุษย์ เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือดร่างกายของเราจะไม่มีการหมุนเวียนเลือดนำเลือกเสียมาฟอกให้กลายเป็นเลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นส่วนอื่นๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน
ระบบลำเลียงแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลาย ชนิด เช่น อาหาร หรือ สินค้าที่มีน้ำหนักเบาอื่น ๆ สายพานประเภทนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ LINE ที่มีความยาว หรือสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ระบบลำเลียงสินค้าเปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางสำหรับการดำเนินงานของคุณ มันต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกอย่างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด จุดมุ่งหมายหลักของระบบสายพานลำเลียง คือ ช่วยในกระบวนการต่างๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และลดต้นทุนในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง จัดการจัดเก็บ การผลิตหรือการกระจายสินค้าการออกแบบระบบลำเลียงที่ดี ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจนั้น

## Slide 27: 13.อุปกรณ์ลำเลียงแบบช่องส่งวัสดุ

## Slide 28
14. อุปกรณ์ลำเลียงแบบใสแผ่นบานเกล็ด
15.อุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพานราง

## Slide 29
16.อุปกรณ์ลำเลียงแบบใบกังหัน
17.อุปกรณ์ลำเลียงแบบใช้ลมผสมกับวัสดุ
18.อุปกรณ์ลำเลียงแบบรางใช้ไฟฟ้าและรางอิสระ
19.อุปกรณ์ลำเลียงแบบรถเข็นหรือรถลากบนลาง

## Slide 30: จบการนำเสนอ
ขอบคุณครับ / ขอบคุณค่ะ